МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ 
ВЛ 35 - 500

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

К-4-13

СБОРКА И УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) СВОБОДНОСТОЯЩИХ ПОРТАЛЬНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ТИПОВ ПСБ150-1 И ПСБ220-1 СО СТОЙКАМИ ДЛИНОЙ 22,6 м 
ВЛ 150 - 220 кВ

Москва

1976

Типовые технологические карты К-4-13 (сборник) разработаны отделом организации и механизации строительства линий электропередачи института «Оргэнергострой».

СОСТАВИТЕЛИ: Б.И. РАВИН, Е.Н. КОГАН, А.В. ЦИТОВИЧ, А.Ф. КУЗЬМИНА

Сборник типовых технологических карт составлен на сборку и установку (с земляными работами) свободностоящих портальных промежуточных железобетонных опор ПСБ 150-1, ПСБ220-1 со стойками длиной 22,6 м ВЛ 150 - 220 кВ.

| Типовая технологическая карта | ВЛ 35 - 500 кВ |
| --- | --- |
| Бурение котлованов | К-4-13-2 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при производстве работ по бурению котлованов диаметром 650 мм на глубину 3 м для установки свободностоящих портальных железобетонных опор типов ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 на строительстве линий электропередачи 150 - 220 кВ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Показатели | Един. измерения | Тип опоры ПСБ 150-1 и ПСБ 220-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Трудоёмкость | чел.-дн. | 0,46 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,23 |
| 3. Численность звена | чел. | 2 |
| 4. Продолжительность бурения | смен | 0,23 |
| 5. Производительность звена за смену | опора | 4,4 |

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ КОТЛОВАНОВ

3.1. Картой предусматривается устройство цилиндрических котлованов машиной МРК-2 или другими, позволяющими производить бурение на глубину не менее 3 м с диаметром бура 650 мм.

3.2. До начала работ по бурению котлованов должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные п. 2 общей части, а также работы по разбивке котлованов и сборке опоры (карта К-4-13-1).

3.3. Особое внимание следует обратить не выбуривание котлованов точно по отвесу (вертикально и на проектную глубину), при этом подошвы обоих котлованов должны находиться на одной отметке. Проверку отметок дна котлована рекомендуется производить по схеме, приведенной на рис. 2-2.

3.4. В целях сохранения котлованов от обрушения и для более качественной заделки опор в грунте, выбуривание котлованов следует производить не более, чем за сутки до установки опор.

1 - пикет; 2 - центра котлованов; 3, 4, 5 - стальная рулетка; 6 - колышки поперечной оси пикета

Рис. 2-1 Бурение котлованов машиной МРК-2

Рис. 2-2 Схема проверки отметок дна котлована

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разработка котлованов для установки опор выполняется звеном рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик | 3 | 1 |  |
| 2. Машинист | 5 | 1 |  |
| Итого: |  | 2 |  |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) Машинист устанавливает острие бура над центром котлована; электролинейщик удаляет осевой знак, после чего котлован пробуривается на проектную глубину (рис. 2-2), затем эту операцию повторяют на втором котловане.

б) Электролинейщик отбрасывает грунт от края котлованов и очищает бур;

в) машинист подготавливает машину к переезду на следующий пикет.

4.3. Калькуляция трудовых затрат

| Основание | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Затрата труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | на весь объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЕНиР § 23-3-2 п. 1 «в» и «г» | Бурение котлованов в нормальных грунтах группы II | котлован. | 2 | 0,93 | 1,86 |
|  | Электролинейщики |  |  |  | 1,86 |
|  | Машинист |  |  |  | 1,86 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,72 |

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Механизмы

| № пп. | Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Буровая машина | Самоходная | МРК-2 | 1 | Диаметр бурения  650 мм |

5.2. Инструменты и приспособления

| № пп. | Наименование | ГОСТ | Един. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка |  | компл. | 1 |  |
| 2 | Кувалда прямоугольная масса 5 кг | ГОСТ 11401-65* | шт. | 1 |  |
| 3 | Лопата копальная остроконечная типа | ГОСТ 3620-63 | -"- | 1 |  |
| 4 | Лопата подборочная типа | -"- | -"- | 1 |  |
| 5 | Метр стальной металлический | ГОСТ 7253-54* | -"- | 1 |  |
| 6 | Отвес типа | ГОСТ 7948-71 | -"- | 1 |  |
| 7 | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-69 | -"- | 1 |  |
| 8 | Рейка длиной 4,5 м | - | -"- | 1 |  |
| 9 | Лом стальной монтажный | ГОСТ 1450-72 | -"- | 1 |  |
| 10 | Уровень |  | -"- | 1 |  |

5.3. Эксплуатационные материалы

| Наименование | Един. измер. | К-во на одну опору ПСБ 150-1; ПСБ 220-1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Дизельное топливо | кг | 15 |  |
| 2 Дизельная смазка | " | 0,8 |  |