РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ЕЭС РОССИИ”

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ и ВЫШЕ

РД 34.20.521-96

УДК 621.311

Вводится в действие с 01.01.98г.

Разработано

Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители

В.В. АЛЕКСЕЕВ, В.М. ГЕРАСИМОВ

Утверждено

Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 29.03.96 г.

Вице-президент О.В. БРИТВИН

Согласовано

с Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России"

Заместитель начальника Ю.А. ДЕМЕНТЬЕВ

Введен впервые

1. Гарантийный паспорт устанавливает порядок устранения дефектов на воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 35 кВ и выше, выявляемых на вновь сооружаемой или прошедшей техническое перевооружение (реконструкцию, модернизацию), в период гарантийного срока ее эксплуатации после сдачи ВЛ строительно-монтажной организацией, именуемой в дальнейшем генеральным подрядчиком, заказчику.

2. Гарантийный паспорт составляется генеральным подрядчиком при сдаче в эксплуатацию ВЛ напряжением 35 кВ и выше заказчику и включается в перечень прилагаемой к акту приемки ВЛ приемо-сдаточной документации.

3. На основании гарантийного паспорта на генерального подрядчика возлагаются обязанности по устранению строительно-монтажных дефектов элементов ВЛ, появившихся в период гарантийного срока ее эксплуатации по вине генерального подрядчика.

4. Дефекты должны быть устранены генеральным подрядчиком с применением его материалов и элементов конструкций безвозмездно по получении рекламаций от заказчика при условии эксплуатации ВЛ в соответствии с техническими данными ВЛ, приведенными в приемо-сдаточной документации, приложенной к акту приемочной комиссии, с требованиями действующих Правил устройства электроустановок, Норм испытания электрооборудования, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, а также других руководящих документов.

5. Сроки устранения дефектов генеральным подрядчиком устанавливаются по согласованию с эксплуатационной организацией.

6. При составлении гарантийного паспорта следует соблюдать требования действующих:

Правил приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей;

Правил приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения;

Строительных норм и правил. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

Строительных норм и правил. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

Правил устройства электроустановок;

Норм испытания электрооборудования;

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ ____ кВ_____________________

(наименование ВЛ)

1. Год окончания постройки (техперевооружения, реконструкции) ВЛ ____________________

_______________________________________________________________________________

2. Дата приемки приемочной комиссией ВЛ  _________________________________________

3. Наименование ВЛ (диспетчерское наименование) ___________________________________

4. Заказчик _____________________________________________________________________

(наименование)

5. Эксплуатационная организация (если она не является заказчиком) _____________________

_______________________________________________________________________________

(наименование)

6. Генеральный проектировщик и выполненные им работы _____________________________

7. Перечень субподрядных проектных организаций ___________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование субподрядных проектных организаций,

_______________________________________________________________________________

выполненные ими работы, ф.и.о.,

_______________________________________________________________________________

должности руководителей организаций)

8. Генеральный подрядчик, номер и дата выдачи лицензии на право производства работ, кем выдана лицензия и выполненные им работы:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ __________________________________________________________________

(наименование

_______________________________________________________________________________

субподрядных строительно-монтажных организаций,

_______________________________________________________________________________

выполненные ими работы, ф.и.о., должности

_______________________________________________________________________________

руководителей каждой организаций)

10. Генеральный подрядчик гарантирует хорошее качество строительно-монтажных работ, а также приведение земельных угодий, по которым проходит трасса сооруженной (прошедшей техперевооружение) ВЛ, в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению, в соответствии с проектом, рабочими чертежами, стандартами, строительными нормами и правилами и другими документами.

11. Гарантийный срок эксплуатации ВЛ устанавливается — 2 года с даты приемки ВЛ в эксплуатацию.

12. Генеральный подрядчик обязуется устранять за свой счет с применением своих материалов и элементов конструкций дефекты строительства и монтажа, выявившиеся во время гарантийного срока эксплуатации ВЛ.

Дефекты будут устранены безвозмездно по получении рекламаций от заказчика при условии эксплуатации ВЛ ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование ВЛ)

в соответствии с приемо-сдаточной и другой документацией, приложенной к акту приемочной комиссии, с требованиями действующих Правил устройства электроустановок, Норм испытания электрооборудования, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ. Перечень других документов, на которые делается ссылка при предъявлении рекламации:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Для составления рекламаций заказчиком при необходимости могут привлекаться представители Энерготехнадзора.

13. Сроки устранения дефектов согласовываются с заказчиком (эксплуатационной организацией) в зависимости от объема работ.

14. В случае обнаружения дефектов следует обращаться _______________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование организации генерального подрядчика, адрес)

телефон: _________________

телефакс: ________________

телетайп: ________________

15. Генеральный подрядчик и субподрядные организации не несут ответственности за нарушения работы ВЛ, происшедшие не по их вине, в том числе вследствие стихийных бедствий, воздействия сверхпроектных нагрузок, повреждений, нанесенных третьими лицами, скрытого брака заводов-изготовителей.

Генеральный подрядчик ___________________________________________________

(должность руководящего лица,

________________________________________________________________________

ф.и.о.)

печать               ______________________

(подпись, дата)