Примечание. При расчете нормативного расхода абразивного инструмента величину рабочей части круга Мр принимали:

для чистового и получистового шлифования

Мр = 0,137×Дн,

где Дн - наружный диаметр шлифовального круга, мм;

для чернового

Мр = 0,188Дн.

Таблица 5

| Вид правящего инструмента | К2 |
| --- | --- |
| Алмаз в оправе | 0,9 |
| Алмазно-металлический | 1,0 |
| Диски твердосплавные | 1,7 |
| Круги и диски шлифовальные | 2,4 |
| Диски, звездочки металлические | 3,0 |

Таблица 6

| Вид шлифования | К4 |
| --- | --- |
| С продольной подачей | 1,0 |
| С радиальной подачей | 2,0 |
| В упор при радиусе галтели более 0,7 мм | 1,25 |
| В упор при радиусе галтели менее 0,7 мм | 1,7 |
| Прерывистой поверхности | 1,3 |
| Одновременное шлифование цилиндра и торца | 1,2 |

Таблица 7

| Обрабатываемый материал | К6 |
| --- | --- |
| Стали конструкционные углеродистые и легированные | 1,05 |
| Жаропрочные стали и сплавы | 1,5 |
| Нержавеющие стали и сплавы | 5,0 |
| Жаропрочные и нержавеющие стали, содержащие титан | 5,0 |
| Быстрорежущие типа Р9 и Р18 | 1,5 |
| Быстрорежущие типа Р9Ф5 и Р6М5 | 6,0 |
| Чугун | 0,95 |
| Бронза | 0,3 |

5. МЕТОД РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА АРМИРОВАННЫХ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

5.1. Нормы расхода армированных абразивных отрезных кругов при резке различного профильного проката и листовой стали приведены в табл. Таблица 8-Таблица 17.

5.2. Нормы расхода армированных абразивных зачистных кругов при зачистке сварных швов, снятии фаски под сварку и снятии шлака при послойной сварке приведены в табл. Таблица 18-Таблица 20.

5.3. Данные, приведенные в указанных таблицах, рассчитаны по формулам, полученным на основе экспериментальных исследований, проведенных Киевским филиалом ВНИИмонтажспецстроя.

5.4. В случае резки профильного проката, зачистки сварных швов и снятия фасок видов и размеров, не указанных в таблицах, нормы расхода армированных абразивных кругов следует определять по формулам, приведенным в приложении Приложение 4.

Таблица 8

Трубы стальные бесшовные для масло- и теплопроводов

| Размеры трубы, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 4 х 0,6 | 3227 | 1,49 | 5323 | 0,90 | 9868 | 0,49 | 17431 | 0,28 | 27119 | 0,18 |
| 6 х 0,7 | 1759 | 1,82 | 2931 | 1,09 | 5440 | 0,59 | 9608 | 0,33 | 14943 | 0,21 |
| 10 х 1 | 707 | 2,72 | 1208 | 1,59 | 2252 | 0,85 | 3978 | 0,48 | 6185 | 0,31 |
| 12 х 1,5 | 397 | 4,03 | 689 | 2,32 | 1289 | 1,24 | 2278 | 0,70 | 3540 | 0,45 |
| 14 х 1,5 | 327 | 4,19 | 577 | 2,38 | 1089 | 1,26 | 1917 | 0,72 | 2979 | 0,46 |
| 16 х 1,5 | 275 | 4,36 | 495 | 2,42 | 935 | 1,28 | 1655 | 0,73 | 2573 | 0,47 |
| 15 х 1,5 | 234 | 4,56 | 432 | 2,47 | 822 | 1,30 | 1456 | 0,73 | 2264 | 0,47 |
| 20 х 1,5 | 202 | 4,75 | 383 | 2,51 | 733 | 1,31 | 1300 | 0,74 | 2023 | 0,47 |
| 22 х 2 | 135 | 6,46 | 263 | 3,32 | 508 | 1,72 | 903 | 0,97 | 1405 | 0,62 |
| 24 х 2 | 117 | 6,84 | 237 | 3,38 | 461 | 1,74 | 821 | 0,97 | 1279 | 0,63 |

N - число резов одним кругом профильного проката данных размеров;

n - расход кругов за одну смену.

Таблица 9

Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали

| Размеры трубы, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 25 х 2 | 109 | 7,05 | 225 | 3,41 | 441 | 1,74 | 786 | 0,98 | 1224 | 0,63 |
| 32 х 2 | 65 | 9,23 | 163 | 3,68 | 335 | 1,79 | 603 | 1,00 | 941 | 0,64 |
| 38 х 2,5 | 30 | 16,84 | 102 | 4,95 | 222 | 2,28 | 406 | 1,24 | 637 | 0,79 |
| 42 х 2,5 | 16 | 28,57 | 86 | 5,32 | 196 | 2,33 | 363 | 1,26 | 572 | 0,80 |
| 50 х 2,5 | - | - | 59 | 6,51 | 156 | 2,46 | 299 | 1,28 | 474 | 0,81 |
| 57 х 2,5 | - | - | 38 | 8,86 | 129 | 2,61 | 256 | 1,32 | 411 | 0,82 |
| 76 х 3 | - | - | - | - | 60 | 4,21 | 146 | 1,73 | 248 | 1,02 |
| 83 х 3 | - | - | - | - | 46 | 5,03 | 127 | 1,82 | 222 | 1,04 |
| 89 х 3,5 | - | - | - | - | 29 | 7,44 | 97 | 2,22 | 174 | 1,24 |
| 102 х 3,5 | - | - | - | - | 8 | 23,53 | 72 | 2,61 | 142 | 1,33 |
| 108 х 3,5 | - | - | - | - | - | - | 62 | 2,87 | 130 | 1,37 |
| 130 х 3,5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 5,68 | 88 | 1,68 |
| 150 х 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 2,61 |
| 150 х 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 3,28 |

Таблица 10

Трубы стальные бесшовные

| Размеры трубы, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 25 х 2,5 | 89 | 8,63 | 184 | 4,17 | 360 | 2,13 | 643 | 1,19 | 1001 | 0,77 |
| 32 х 2,5 | 53 | 11,32 | 132 | 4,55 | 272 | 2,21 | 490 | 1,22 | 766 | 0,78 |
| 38 х 3,0 | 25 | 20,21 | 86 | 5,88 | 188 | 2,69 | 343 | 1,47 | 538 | 0,94 |
| 42 х 3,0 | 14 | 32,65 | 72 | 6,35 | 166 | 2,75 | 307 | 1,49 | 483 | 0,95 |
| 50 х 3,0 | - | - | 49 | 7,84 | 132 | 2,91 | 259 | 1,48 | 400 | 0,96 |
| 57 х 3,0 | - | - | 32 | 10,53 | 108 | 3,12 | 215 | 1,57 | 346 | 0,97 |
| 76 х 3,5 | - | - | - | - | 52 | 4,86 | 126 | 2,01 | 214 | 1,18 |
| 83 х 3,5 | - | - | - | - | 40 | 5,78 | 110 | 2,10 | 191 | 1,21 |
| 89 х 4,0 | - | - | - | - | 26 | 8,30 | 85 | 2,54 | 153 | 1,41 |
| 102 х 4,0 | - | - | - | - | 7,6 | 24,77 | 64 | 2,94 | 125 | 1,51 |
| 108 х 4,0 | - | - | - | - | - | - | 55 | 3,23 | 114 | 1,56 |
| 127 х 4,0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 5,60 | 82 | 1,84 |
| 133 х 4,0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 7,60 | 73 | 1,98 |
| 159 х 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 3,26 |
| 159 х 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4,83 |

Таблица 11

| Размер шестигранника, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 10 | 115 | 16,70 | 197 | 9,75 | 368 | 5,22 | 650 | 2,95 | 1010 | 1,90 |
| 12 | 78 | 20,51 | 136 | 11,76 | 256 | 6,25 | 452 | 3,54 | 703 | 2,28 |
| 14 | 56 | 24,49 | 100 | 13,71 | 188 | 7,29 | 333 | 4,12 | 517 | 2,65 |
| 16 | 42 | 28,57 | 76 | 15,79 | 144 | 8,33 | 255 | 4,71 | 397 | 3,02 |
| 18 | 32 | 33,33 | 60 | 17,78 | 114 | 9,36 | 202 | 5,28 | 314 | 3,40 |
| 20 | 25 | 38,40 | 48 | 20,00 | 92 | 10,43 | 163 | 5,89 | 254 | 3,78 |
| 22 | 20 | 43,64 | 39 | 22,38 | 76 | 11,48 | 135 | 6,46 | 210 | 4,16 |
| 24 | 16 | 50,00 | 32 | 25,00 | 64 | 12,50 | 114 | 7,02 | 177 | 4,52 |
| 26 | 13 | 56,80 | 27 | 27,35 | 54 | 13,68 | 97 | 7,61 | 151 | 4,89 |
| 28 | 10 | 68,57 | 23 | 29,81 | 46 | 14,91 | 83 | 8,26 | 130 | 5,27 |
| 30 | 8 | 80,00 | 20 | 32,00 | 40 | 16,00 | 73 | 8,77 | 113 | 5,66 |

Таблица 12

Сталь круглая ГОСТ 2590-71

| Размер прутка, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 10 | 254 | 7,56 | 434 | 4,42 | 811 | 2,37 | 1432 | 1,34 | 2226 | 0,86 |
| 12 | 173 | 9,25 | 301 | 5,32 | 564 | 2,84 | 996 | 1,61 | 1549 | 1,03 |
| 14 | 125 | 10,97 | 220 | 6,23 | 415 | 3,30 | 733 | 1,87 | 1140 | 1,20 |
| 16 | 93 | 12,90 | 168 | 7,14 | 317 | 3,79 | 562 | 2,14 | 874 | 1,37 |
| 18 | 71 | 15,02 | 132 | 8,08 | 251 | 4,25 | 445 | 2,40 | 692 | 1,54 |
| 20 | 56 | 17,14 | 106 | 9,06 | 203 | 4,73 | 361 | 2,66 | 561 | 1,71 |
| 22 | 44 | 19,83 | 87 | 10,03 | 168 | 5,19 | 298 | 2,93 | 464 | 1,88 |
| 24 | 35 | 2286 | 72 | 11,11 | 141 | 5,67 | 251 | 3,19 | 390 | 2,05 |
| 26 | 28 | 26,37 | 60 | 12,31 | 120 | 6,15 | 214 | 3,45 | 333 | 2,22 |
| 28 | 23 | 29,81 | 51 | 13,45 | 103 | 6,66 | 184 | 3,73 | 287 | 2,39 |
| 30 | 18 | 36,56 | 44 | 14,55 | 89 | 7,19 | 160 | 4,00 | 250 | 2,56 |

Таблица 13

Сталь квадратная

| Размер квадрата, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 10 | 200 | 9,60 | 341 | 5,63 | 636 | 3,02 | 1124 | 1,71 | 1748 | 1,10 |
| 12 | 136 | 11,76 | 236 | 6,78 | 443 | 3,61 | 782 | 2,05 | 1216 | 1,32 |
| 14 | 98 | 13,99 | 173 | 7,93 | 325 | 4,22 | 576 | 2,38 | 895 | 1,53 |
| 16 | 73 | 16,44 | 132 | 9,09 | 249 | 4,82 | 441 | 2,72 | 686 | 1,75 |
| 18 | 56 | 19,05 | 103 | 10,36 | 179 | 5,96 | 349 | 3,06 | 543 | 1,96 |
| 20 | 44 | 21,82 | 83 | 11,57 | 159 | 6,04 | 283 | 3,39 | 440 | 2,18 |
| 22 | 35 | 24,94 | 68 | 12,83 | 132 | 6,61 | 234 | 3,73 | 364 | 2,40 |
| 24 | 28 | 28,57 | 56 | 14,29 | 110 | 7,27 | 197 | 4,06 | 307 | 2,61 |
| 26 | 22 | 33,57 | 47 | 15,71 | 94 | 7,86 | 168 | 4,40 | 261 | 2,83 |
| 28 | 18 | 38,10 | 40 | 17,14 | 81 | 8,47 | 145 | 4,73 | 226 | 3,03 |
| 30 | 14 | 45,71 | 34 | 18,82 | 70 | 9,14 | 126 | 5,08 | 197 | 3,25 |

Таблица 14

Балка двутавровая ГОСТ 8239-72

| № профиля | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n |
| 10 | 46 | 7,59 | 90 | 3,88 | 147 | 2,37 |
| 12 | 34 | 8,82 | 72 | 4,17 | 118 | 2,54 |
| 14 | 25 | 10,52 | 59 | 4,46 | 98 | 2,68 |
| 16 | 18 | 13,17 | 48 | 4,94 | 83 | 2,86 |
| 18 | 11 | 19,39 | 38 | 5,61 | 69 | 3,09 |
| 20 | 4 | 48,00 | 30 | 6,40 | 58 | 3,31 |

Таблица 15

Сталь угловая равнополочная 8509-72

| № профиля | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n | N | n | N | n |
| 20 х 20 х 4 | 120 | 8,00 | 228 | 4,21 | 438 | 2,19 | 776 | 1,34 | 1208 | 0,79 |
| 25 х 25 х 4 | 84 | 9,14 | 175 | 4,39 | 342 | 2,25 | 611 | 1,26 | 951 | 0,81 |
| 32 х 32 х 4 | 50 | 12,0 | 126 | 4,76 | 259 | 2,32 | 467 | 1,28 | 730 | 0,82 |
| 40 х 40 х 4 | 22 | 21,82 | 89 | 5,39 | 200 | 2,40 | 367 | 1,31 | 576 | 0,83 |
| 50 х 50 х 4 | - | - | 56 | 6,86 | 150 | 2,56 | 286 | 1,34 | 455 | 0,84 |
| 75 х 75 х 4 | - | - | - | - | 42 | 6,10 | 100 | 2,56 | 169 | 1,51 |

Таблица 16

Швеллер ГОСТ 8240-72

| № проката | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 |
|  | N | n | N | n | N | n |
| 8 | 68 | 7,06 | 125 | 3,84 | 197 | 2,44 |
| 10 | 54 | 7,73 | 103 | 4,05 | 162 | 2,58 |
| 12 | 43 | 8,59 | 83 | 4,45 | 133 | 2,78 |
| 14 | 35 | 9,46 | 70 | 4,73 | 112 | 2,96 |
| 16 | 28 | 10,71 | 59 | 5,08 | 96 | 3,13 |
| 18 | 22 | 12,47 | 50 | 5,49 | 83 | 3,30 |
| 20 | 17 | 14,86 | 43 | 5,88 | 72 | 3,51 |

Таблица 17

Сталь листовая ГОСТ 16523-70

| Толщина листа, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 |
|  | L | n | L | n |
| 2,8 - 3,2 | 6906 | 2,78 | 11340 | 1,69 |
| 3,5 - 3,9 | 6587 | 3,44 | 9201 | 2,09 |
| 4,0 - 4,5 | 4797 | 4,00 | 7922 | 2,42 |
| 4,8 - 5,0 | 4200 | 4,57 | 6955 | 2,76 |

L - длина, которую можно прорезать одним кругом, мм;

n - количество кругов на смену.

Зачистка металла

1. Зачистка заподлицо сварного соединения С18

Параметры шва, мм

| S | l, не более | g |
| --- | --- | --- |
| 6 | 14 |  |
| 10 | 20 |  |
| 16 | 24 |  |

Таблица 18

| Толщина, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 |
|  | Lз, мм | n | Lз, мм | n |
| 6 | 7182 | 2,67 | 12019 | 1,60 |
| 10 | 4022 | 4,77 | 6730 | 2,85 |
| 16 | 3351 | 5,73 | 5608 | 3,42 |

Lз - длина шва, которую можно обработать одним кругом;

n - количество кругов на смену, шт.

2. Снятие фаски под сварное соединение

Параметры фаски, мм

| S , мм | С, мм |
| --- | --- |
| 6 | 4 |
| 10 | 7 |
| 16 | 13 |

Таблица 19

| Толщина S, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 |
|  | Lз, мм | n | Lз, мм | n |
| 6 | 29026 | 0,66 | 48575 | 0,40 |
| 10 | 9478 | 2,03 | 15861 | 1,21 |
| 16 | 2748 | 6,99 | 4598 | 4,18 |

3. Снятие шлака при послойной сварке шва С18

Таблица 20

| Толщина S, мм | Диаметр круга, мм |
| --- | --- |
|  | 180 | 230 |
|  | Lз, мм | n | Lз, мм | n |
| 6 | 22691 | 0,85 | 37348 | 0,51 |
| 10 | 5583 | 3,44 | 9348 | 2,05 |
| 16 | 2213 | 8,68 | 3848 | 4,99 |

Приложение 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Исходные данные

Фактический расход группы инструмента в предшествующем году Рf = 3 тыс. руб.

Объем продукции, изготовленной в предшествующем году, В = 5 млн. руб.

Объем выпуска продукции на планируемый год ВI = 5,5 млн. руб.

Фактический остаток годного к применению инструмента на конец отчетного года 0,5 тыс. руб.

Коэффициент изменения срока службы инструмента, Кm = 0,9.

Коэффициент изменения расхода инструмента в связи c улучшением условий его эксплуатации, ремонта и организации инструментального хозяйства, Ke = 0,95.

Коэффициент изменения цены на инструмент Кz = 1.

Фактический удельный расход группы инструмента за предшествующий год

М =  =  = 0,6 тыс. руб. на 1 млн. руб.

Расчетная удельная норма расхода группы инструмента на планируемый год

Мч = Мf×Кm×Кe×Кz = 0,6×0,9×0,95×1 = 0,51 тыс. руб. на 1 млн. руб.

Расчетная годовая норма расхода группы инструмента на планируемый год

Q = B     Mч = 5,5×0,51 = 2,8 тыс. руб.

Определяем резерв инструмента в размере 15 % расчетной годовой нормы расхода

0,42 тыс. руб.

Годовая заявочная потребность с учетом резерва и тактического остатка инструмента

2,8 + 0,42 - 0,5 = 2,72 тыс. руб.

Приложение 2

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ШТАНГЕНЦИРКУЛЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Исходные данные для расчета.

Типы и количество станков, шт.

токарные.............................................. 25

расточные............................................ 20

сверлильные........................................ 18

круглошлифовальные......................... 10

фрезерные............................................ 8

строгальные......................................... 3

протяжные........................................... 1

Суммарное количество станков

То = 25 + 20 + 18 + 10 + 8 + 3 + 1 = 85 шт.